Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego wózka widłowego spełniającego wymagania prawa obowiązującego w Polsce w zakresie dopuszczenia pojazdów i maszyn do ruchu, posiadającego polskie świadectwo homologacji, spełniającego wymagania dyrektywy maszynowej  2006/42, rok produkcji – 2019.

- Parametry techniczne wózka widłowego:

- udźwig/ ładunek znamionowy na środku ciężkości- 3500 kg;

- paliwo podstawowe – LPG;

- paliwo opcja- benzyna;

- moc – minimum 44 kW;

- zużycie paliwa nie więcej niż 4,2 kg/h;

- sterowanie hydrauliczne;

- podwójny system hamowania, funkcja hamulca dojazdowego;

- maszt:

- minimalna wysokość masztu w stanie złożonym- 2295 mm;

- minimalna wysokość podnoszenia- 3300 mm;

- maksymalna wysokość konstrukcyjna masztu przy maksymalnej wysokości podnoszenia- 4560 mm;

- pomalowany na kolor żółty oraz ukośne czarne pasy pod kątem 45°;

- widły:

- standardowe  około 1400 mm;

- przedłużki wideł- około 2400 mm;

- pozycjoner wideł- zakres działania (wewnętrzne krawędzie wideł)- 50- 900 mm;

- udźwig rzeczywisty z pozycjonerem na środku ciężkości- minimum 3150 kg;

- krata ochrony ładunku;

- pomalowane na kolor żółty oraz ukośne czarne pasy pod kątem 45°;

- koła: pneumatyczne, przód/ tył- 2/2, napęd przedni;

- oświetlenie:

- zespolone światła tylne- pozycja/kierunek/ cofanie;

- zespolone światło przód x 2, kierunek;

- światło ostrzegawcze „kogut”- obniżone- poniżej maksymalnej wysokości kabiny;

- kabina:

- bez ścian i drzwi;

- daszek ochronny z poliwęglanu;

- wewnętrzne lusterko panoramiczne;

- wyświetlacz wielofunkcyjny z systemem diagnostycznym;

- stacyjka z blokadą ponownego uruchamiania;

- regulowana kierownica- zapamiętywanie kąta pochylenia kolumny kierownicy;

- fotel operatora z podparciem bocznym regulowany w 3 płaszczyznach;

- uchwyt pomocniczy do wsiadania/wysiadania

- bezpieczeństwo:

- sygnał dźwiękowy cofania;

- niski poziom wibracji i głośności;

- system obecności operatora.

- kolor wózka:

- pomarańczowo – szary;

- tylna część wózka – namalowane żółto-czarne pasy pod kątem 45°;

Rozmieszczenie i wielkość barw ochronnych do ustalenia z Zamawiającym.

- Wymagania dodatkowe:

- Dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie 3 osób obsługujących wózek widłowy w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Książka gwarancyjna z listą ASO na terenie Polski.

- Wykaz Dostawców (sklepów) części zamiennych.

- Dostarczona dokumentacja w języku polskim (wersja papierowa oraz na nośniku elektronicznym).

- Dokumentacja niezbędna do złożenia w WDT w celu objęcia dozorem w ilości przewidzianej przez Dozór między innymi:

- podstawowe dane urządzenia- specyfikacja techniczna oraz instrukcja obsługi;

- dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej;

- DTR wózka widłowego;

- schematy układów: elektrycznych, hydraulicznych;

- certyfikaty.

- Pakiet ubezpieczenia OC + NNW.