Ford Tourneo Custom 2,0 TDCi typu „bus”

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego marki Ford Tourneo Custom 2,0 TDCi 170KM M6 Titanium Tourneo 310 L2 z komfortowym wyposażeniem wnętrza, spełniającego wymagania prawa o ruchu drogowym obowiązującym w Polsce w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i posiadać polskie świadectwo homologacji, rok produkcji – 2017, o następujących parametrach:

- Silnik:

- paliwo – olej napędowy;

- moc – 170 KM;

- norma EURO 6;

- skrzynia biegów manualna.

- Nadwozie:

- liczba miejsc 1+1; 3+3;

- lakier metalizowany MAGNETIC;

- alarm z własnym zasilaniem;

- klimatyzacja strefowa;

- regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.

- Elementy wyposażenia:

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy;

- Poduszki powietrzne w pierwszym rzędzie – czołowa pasażera;

- Poduszki powietrzne w pierwszym rzędzie – czołowa kierowcy;

- Poduszki powietrzne w pierwszym rzędzie – boczne;

- System ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania;

- Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach;

- Automatyczne światła;

- Drzwi – odsuwane drzwi boczne z szybami i ze stopniem – obustronne;

- Drzwi – tylne drzwi unoszone z szybą oraz wycieraczką ze spryskiwaczem;

- Pakiet poprawiający widoczność 2 – elektrycznie podgrzewana przednia szyba, czujnik poziomu płynu spryskiwacza, elektrycznie regulowane, podgrzewane 
i składane lusterka boczne, wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie włączane światła mijania, regulowane podświetlenie wskaźników;

- Przednie światła przeciwmgielne;

- Reflektory halogenowe projekcyjne ze srebrnym obramowaniem i ze statycznymi światłami doświetlającymi zakręty;

- Szyby – w 2 rzędzie po prawej i lewej stronie – uchylne;

- Wycieraczki – przedniej szyby – automatyczne, z czujnikiem deszczu;

- Koło kierownicy pokryte skórą;

- Lusterka boczne – składane i sterowane elektrycznie, ogrzewane z obudowami 
w kolorze nadwozia ;

- Szyby – ciemne w tylnej części;

- Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową;

- Obręcze z lekkiego stopu 16"x6,5, wzór 5-cio ramienny, srebrne z nakrętkami zabezpieczającymi i oponami 215/65 R16;

- Zawieszenie tylne – pneumatyczne;

- Komputer pokładowy ( funkcje: zasięg, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna);

- Przednie fotele – manualnie regulowany fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, wysokości oraz podparcia odcinka lędźwiowego, podgrzewany, z podłokietnikiem, regulowana wysokość zagłówka;

- Przednie fotele – manualnie regulowany pojedynczy fotel pasażera z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska, wysokości oraz podparcia odcinka lędźwiowego, podgrzewany, z podłokietnikiem, regulowana wysokość zagłówka;

- Układ foteli przednich 1+1, układ foteli tylnych 3+3;

- Tapicerka foteli materiałowa;

- Regulacja foteli pasażerów w tylnym przedziale 3+3 (3 sposoby – każdy fotel pasażera regulowany indywidualnie ): przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska (opcja); regulacja wysokości (opcja), podłokietnik pasażera, ogrzewane fotele, poduszki powietrze: czołowa pasażera, boczne i kurtyny;

- System Auto-Start-Stop;

- Radio cyfrowe CD/MP3 i nawigacją satelitarną w języku polskim z aktualnymi mapami świata z bezpłatnymi aktualizacjami, wyświetlacz TFT 5", z kamerą cofania 
z obrazem wyświetlanym na ekranie nawigacji, zintegrowany panel sterowania;

- System Ford Sync z funkcją wzywania służb ratowniczych (Emergency Assistance)*;

- Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, gniazda USB i iPod®, funkcja sterowania iPoda®, sterowanie audio z kierownicy, 4 głośniki z przodu (2 nisko 
i 2 wysokotonowe), głośniki w tylnym przedziale;

- Gniazdko zasilania – 12V (w przedziale kierowcy);

- Gniazdko zasilania – 12V w tylnym przedziale (opcjonalnie USB);

- Klimatyzacja – z przodu z filtrem pyłkowym kabiny;

- Klimatyzacja – z tyłu;

- Nagrzewnica – elektryczna PTC;

- Programowana nagrzewnica spalinowa z pilotem (zawiera dwa akumulatory);

- Rolety przeciwsłoneczne – na bocznych szybach w 2-im i 3-im rzędzie;

- Szyby – przednich drzwi sterowane elektrycznie;

- Immobilizer;

- Tempomat;

- Zamki drzwi – centralny zamek;

- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka - 2 kluczyki z pilotem.

- Kryteria dodatkowe:

- komplet kół z oponami zimowymi;

- minimum dwa lata gwarancji na silnik i podzespoły;

- minimum pięć lat na perforację nadwozia;

- rok produkcji – 2017 r.;

- książka gwarancyjna z listą ASO na terenie Polski;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- pełny pakiet ubezpieczeniowy na pierwszy rok eksploatacji.

Samochód musi posiadać wyposażenie w postaci: klinów pod koła szt.2, odblaskowego trójkąta ostrzegawczego, podnośnika, klucza do kół, gaśnicy proszkowej i apteczki.